## Slide 1: RASAT Uydu Görüntülerinin Optimal Pankeskinleştirilmesi
Mustafa Teke, Saygın Seyfioğlu, Arda Ağçal, Sevgi Gürbüz TÜBİTAK UZAY

## Slide 2: Sunu Akışı
Giriş
Pankeskinleştirme Yöntemleri
Metrikler
Deneyler
Çıkarımlar

## Slide 3: Giriş
Uydu kameraları genelde 2 çeşit görüntü alır: Çoklu-tayf (MS) görüntü ve Pan görüntü.
Pan görüntü grayscale ve yüksek çözünürlüklüdür.
MS görüntü genellikle 3 veya 4 banttan oluşur (rasat için KYM) . Renklidir ve Pan’a göre düşük çözünürlüklüdür.

## Slide 4: Bant görüntüleri
Pan 7.5m
420-730 nm
Kırmızı 15m
580-730 nm
Yeşil 15m
550-580 nm
Mavi 15m
420-550 nm

## Slide 5: Genel Pankeskinleştirme Şeması
KYM
PAN

## Slide 6: Pan Keskinleştirme
Pan keskinleştirme, MS görüntü ile Pan görüntünün füzyonudur. Sonuç olarak yüksek çözünürlüklü ve renkli görüntü elde edilir.

## Slide 7: KYM Görüntünün Üst Örneklenmesi
KYM görüntüyü Pan görüntü ile pankeskinleştirmek için KYM görüntüye üst örnekleme yapılması gerekmektedir.
Kullanılan üst örnekleme yöntemleri:
  Kübik Örnekleme
  Bilinear
  En Yakın Komşu

## Slide 8: Pankeskinleştirme Yöntemleri
Yüksek geçiren filtre (YGS/High Pass Filter) yöntemi
Temel Bileşenler Analizi (TBA) yöntemi
Brovey yöntemi
Dalgacık (Wavelet) yöntemi
Gram Schmidt yöntemi
IHS(Intensity , Hue, Saturation) yöntemi
HCS(Hiperküre Renk Uzayı) yöntemi
HSV(Hue Saturation Value) yöntemi

## Slide 9: Yüksek Geçiren Filtre(YGS) Yöntemi
KYM ile Pan arası çözünürlük farkı = r ise
2r+1 x 2r+1’lik filtreler kullanılır
-1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 24 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1

## Slide 10: YGS ile elde edilmiş görüntü örneği - Trabzon
KYM
Pan Keskinleştirilmiş

## Slide 11: Temel Bileşenler Analizi(TBA) Yöntemi

## Slide 12: TBA yöntemi ile elde edilmiş görüntü örneği
KYM
Pan Keskinleştirilmiş

## Slide 13: Brovey Yöntemi

## Slide 14: Brovey yöntemi ile elde edilmiş görüntü örneği
KYM
Pan Keskinleştirilmiş

## Slide 15: Wavelet(Dalgacık) Transformasyonu

## Slide 16: Wavelet dönüşümü ile elde edilmiş görüntü örneği
KYM
Pan Keskinleştirilmiş

## Slide 17: Gram Schmidt Yöntemi

## Slide 18: Gram Schmidt metodu ile elde edilmiş görüntü örneği
KYM
Pan Keskinleştirilmiş

## Slide 19: IHS yöntemi

## Slide 20: IHS yöntemi ile elde edilmiş görüntü örneği
KYM
Pan Keskinleştirilmiş

## Slide 21: HCS yöntemi

## Slide 22: HCS yöntemi ile elde edilmiş görüntü örneği
KYM
Pan Keskinleştirilmiş

## Slide 23: HSV yöntemi
RGB

## Slide 24: HSV yöntemi ile elde edilmiş görüntü örneği
KYM
Pan Keskinleştirilmiş

## Slide 25: Metrikler
Root Mean Square Error (RMSE): Multispektral resim ve pan keskinleştirilmiş resim arasında ne kadar hata olduğunu gösterir. Pan keskinleştirilmiş resimdeki spektral ve uzamsal kaliteyi inceler.
‘X’ çoklu-tayf resmi, ’Y’ pan keskinleştirilmiş resim, ‘x’ piksel ve ‘i’ bant numarasıdır. ‘n’ satır, ‘m’ sütun, d bant sayısıdır.
Spectral Angle Mapper (SAM): Multispektral resim ve pan keskinleştirilmiş resmin her pikseli arasındaki spektral açıya bakar.
’N’ bant sayısı ve ‘x’ ve ‘y’ sırasıyla çoklu-tayf resmindeki ve pan keskinleştirilmiş resimdeki piksel yerlerindeki spektral vektörlerdir. SAM değeri bütün α değerlerinin her piksel için ortalamasıdır.

## Slide 26: Metrikler
Qave: Bu metrik spektral bozulmayı 3 faktöre göre inceler. Bu faktörler korelasyon kaybı, parlaklık bozulması ve kontrast bozulmasıdır.
, ,
,
,
x = {xi|i = 1,2, · · · , N} ve y = {yi|i = 1,2, · · · , N} sırasıyla çoklu-tayf resmin ve pan keskinleştirilmiş resmin vektörleridir.
Relative average spectral error (RASE): RMSE değerlerinin her bir spektral bant için ortalama başarı değerlerini ölçer.
‘M’ çoklu-tayf resmin değerleri ortalaması, ‘N’ bant sayısı, ‘B’ bant numarası, RMSE kök ortalama kare hatasıdır.

## Slide 27: Metrikler
ERGAS: Pan keskinleştirilmiş resimdeki uzamsaldan spektrale geçiş kalitesini ölçer.
‘N’ bant sayısı, RMSE kök ortalama kare hatası,’h/l’ çoklu-tayf resmin pan resmine oranı, µ(n) n’inci bandın ortalamasıdır.
Spatial: Bu metrik pan görüntüyle pan keskinleştirilmiş görünütnün her bir bandını yüksek geçiren filtreden geçirip uzamsal benzerliğini karşılaştırır.
Önce pan görüntünün maske ile evrişimi alınır. Dana sonra pan keskinleştirilmiş resmin her bandının maske ile evrişimi alındıktan sonra her bant için yüksek geçiren süzgeçten geçen pan ve pankeskinleştirilmiş resmin korelasyon katsayısı hesaplanır.

## Slide 28: Metrikler Tablo
 | Qave | SAM | Spatial
Ölçütler | Korelasyon Parlaklık Kontrast | Spektral Açı | Uzaysal Kalite
Referans Değeri | 1 | 0 | 1
 | RMSE | RASE | ERGAS
Ölçütler | Spektral Kalite | Bantların Spektral Başarımı | Spektrale Geçiş Kalitesi
Referans Değeri | 0 | 0 | 0

## Slide 29: RASAT Pan Keskinleştirme Demosu
Hazırlanan Metod ve Metriklerin kullanımını kolaylaştırmak için bir arayüz hazırlandı.

## Slide 30: Görsel Sonuç - Osmancık
RGB
HPF

## Slide 31: Tüm sonuçlar - Trabzon
GSchmidt
HCS
IHS
YGS
HSV
TBA
Wavelet
Brovey

## Slide 32: Görsel Sonuç - Trabzon
Gram Schmidt
YGS
HCS
IHS
KYM

## Slide 33: Görsel Sonuç - İzmir
RGB
Gram Schmidt
YGS
HCS
IHS

## Slide 34: Görsel Sonuç-İstanbul
PAN
IHS
HCS
YGS
Gram Schmidt

## Slide 35: Görsel Sonuç – İstanbul
Gram Schmidt
HCS
YGS
IHS

## Slide 36: Metrik Sonuçları
 | YGS | TBA | Brovey | GSchmidt | Wavelet | HSV | IHS | HCS
RMSE¦0 | 17,38 | 5,67 | 87,06 | 2,24 | 2,63 | 46,86 | 3,87 | 4,96
SAM¦0 | 0,51 | 0,78 | 0,00 | 0,32 | 0,55 | 0,00 | 0,12 | 0,23
CC¦1 | 0,86 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 0,99 | 0,95 | 0,99 | 0,98
RASE¦0 | 15,94 | 4,97 | 81,06 | 2,13 | 2,42 | 44,53 | 3,43 | 4,69
QAVE¦1 | 0,99 | 0,94 | 0,17 | 0,98 | 0,95 | 0,71 | 1,00 | 0,99
ERGAS¦0 | 4,06 | 1,32 | 94,71 | 0,57 | 0,63 | 19,68 | 0,88 | 1,19
Spatial¦1 | 0,98 | 0,93 | 0,97 | 0,94 | 0,85 | 0,95 | 0,97 | 0,91

## Slide 37: Metrik Sonuçları – Ticari Yöntemler
 | Brovey | Erdas Brovey | Wavelet | Erdas Wavelet | Gs | ENVI Gs | HCS | ERDAS HCS | ArcGIS Esri | ENVI Spear
RMSE¦0 | 101,18 | 101,18 | 3,69 | 4,42 | 4,74 | 5,19 | 8,16 | 8,26 | 3,76 | 4,91
SAM¦0 | 0,00 | 0,55 | 0,57 | 0,53 | 0,44 | 0,30 | 0,38 | 0,35 | 0,31 | 0,44
RASE¦0 | 79,54 | 79,54 | 2,90 | 3,48 | 3,72 | 4,08 | 6,42 | 6,49 | 2,96 | 3,86
QAVE¦1 | 0,17 | 0,17 | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 0,97 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,93
ERGAS¦0 | 90,50 | 90,50 | 0,72 | 0,86 | 0,92 | 1,02 | 1,60 | 1,62 | 0,74 | 0,96
Spatial¦1 | 0,99 | 0,96 | 0,90 | 0,89 | 0,98 | 0,99 | 0,95 | 0,94 | 0,95 | 0,98

## Slide 38: Ticari Yazılım Karşılaştırma Görüntüleri
GS
Envi GS

## Slide 39: Ticari Yazılım Karşılaştırma Görüntüleri
HCS
Erdas HCS

## Slide 40: Rakamsal Sonuçlar – Ara Örnekleme
 | IHS cubic | IHS bilinear | IHS nearest | GS cubic | GS bilinear | GS nearest | YGS cubic | YGS bilinear | YGS nearest | HCS cubic | HCS bilinear | HCS nearest
RMSE¦0 | 2,14 | 2,29 | 2,76 | 2,24 | 2,44 | 2,88 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 4,34 | 4,93 | 4,93
SAM¦0 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,34 | 0,37 | 0,41 | 0,33 | 0,32 | 0,33 | 0,23 | 0,28 | 0,28
RASE¦0 | 2,18 | 2,33 | 2,81 | 2,29 | 2,48 | 2,93 | 13,35 | 13,32 | 13,35 | 4,42 | 5,01 | 5,01
QAVE¦1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,97
ERGAS¦0 | 0,55 | 0,58 | 0,70 | 0,58 | 0,63 | 0,75 | 3,34 | 3,33 | 3,34 | 1,10 | 1,26 | 1,26
Spatial¦1 | 0,98 | 0,98 | 0,93 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,95 | 0,94 | 0,94 | 0,94

## Slide 41: Metot Süreleri
Metotlar | Süre(sn)
YGS | 1,8
TBA | 3,6
Brovey | 3,2
Gram Schmidt | 38,3
Wavelet | 24,6
HSV | 8
IHS | 11
HCS | 8,3
MATLAB 2013b , Core i7 3820 @3.4 Ghz

## Slide 42: Sonuçlar
Yapılan Pan Keskinleştirme sonuçlarında Spatial metriğinin verdiği bilgiye göre uzamsal kalitesi en iyi görüntü YGS yöntemiyle elde edilmiştir.
Spektral kaliteyi en iyi koruyan yöntemler IHS , Gram Schmidt, Wavelet ve HCS yöntemleridir.
Yapılan ölçümlere göre en hızlı sonuç veren yöntem YGS iken en yavaş yöntem Gram Schmidt olmuştur.

## Slide 43: Teşekkürler